## Slide 1: Trabalho Pratico
UFCD: 0771
Trabalho realizado por:
Bruno Coelho
Data: 19/01/2018
Conexão de Redes

## Slide 2: Categoria/tipos de Cabos de Rede
. Categoria 3 (Cat. 3)
Os cabos de Categoria 3 são ainda hoje utilizados em redes que atendam principalmente a parte de telefonia. Por não comportar as atuais velocidades de transmissão de dados, estes cabos não são aconselhados em um projeto de cabeamento estruturado, onde um ponto pode atender dados, telefonia, IPTV, Voip, CFTV entre outros apenas com a manobra do Patch Cord.
Cabo UTP Cat.3
Apesar de ainda presentes no mercado, os cabos Cat.3 tendem a sumir em breve, visto que cabos de categorias superiores estão cada vez mais acessíveis e contam com características que tornam o custo/benefício deste cabo inviável.
Banda: 16Mhz;
Velocidade: Até 10Mbps;
Recomendado: Voip ou telefonia analógica.

## Slide 3
Categoria 5e (Cat. 5e)
Os cabos de Categoria 5e hoje são os mais utilizados em pequenas redes, principalmente as domésticas. Essa categoria de cabos é recomendada pela norma TIA/EIA-568-B, que padroniza e regulariza as redes de telecomunicações.
A categoria 5e nada mais é do que a categoria 5 melhorada e por isso tornou obsoleta a anterior.
São cabos com 4 pares trançados de formas distintas afim de atenuar a interferência entre os pares e com isso, adquirir maior possibilidade de velocidade de transmissão de dados.
Banda: 100Mhz;
Velocidade: Até 1Gbps;
Recomendado: Pequenas redes com tráfego baixo; redes domésticas.

## Slide 4: Tipos de Rede
Rede LAN- quer dizer Local Area Network (em português, Rede Local) e representa um grupo de computadores que pertencem a uma mesma organização e que estão conectados entre eles, numa pequena área geográfica, por meio de uma rede, frequentemente através de uma mesma tecnologia (a mais usada é a Internet
Rede Man- As MAN (Metropolitan Area Network ou Redes Metropolitanas) interligam várias LAN geograficamente próximas (no máximo, há algumas dezenas de quilômetros) com débitos importantes. Assim, uma MAN permite comunicar dois pontos como se ambos fizessem parte de uma mesma rede local. Uma MAN é formada por Rodeadores ou switches interligados por conexões de débito elevado (em geral, em fibra ótica).
Rede WAN- Uma WAN (Wide Area Network ou rede vasta) conecta várias LANs entre si, através de grandes distâncias geográficas. Os débitos à disposição numa WAN resultam de uma arbitragem com o custo das conexões (que aumenta com a distância) e podem ser fracas. As WAN funcionam graças a roteadores que permitem escolher o trajeto mais adequado para atingir um ponto (nó) da rede. O mais conhecido dos WAN é a Internet.

## Slide 5: Categoria 6 (Cat.6)
Os cabos da Categoria 6 hoje são os que apresentam maior custo/benefício para redes de médio porte em empresas. São cabos de maior velocidade que os de categoria 5e, melhor blindagem entre os pares, utilizam mais material em cada via de transmissão, e tudo isso em conjunto tornam este mais rápido e confiável.
Primeira categoria de cabos metálicos a atingir a linha de gigabyte, o Cat.6 tornou as transmissões de dados dentro de ambientes empresariais muito mais fluentes, lógico, desde que combinados com equipamentos que supram essa velocidade. Com isso, se tornou possível integrar as mais diversas soluções em uma mesma rede estruturada, visto que mesmo os equipamentos com maior utilização de banda, não causariam lentidão na rede quando instalados com os cabos desta categoria.
Banda: 250Mhz;
Velocidade: Acima de 1Gbps;
Recomendado: Redes estruturadas com diversas tecnologias; empresas com médio a alto tráfego de dados

## Slide 6: Categoria 6A (Cat.6A)
Os cabos da categoria 6A são uma linhagem aprimorada dos cabos de Categoria 6. O “A” de seu nome significa “Augmented”, ou seja, “Ampliado”.
Devido a melhorias nos materiais de transmissão, no trancamento e na isolação tanto entre pares como entre cabos, os Cat.6A tornaram possíveis a transmissão de dados com o dobro da banda do seu antecessor, fazendo com que, assim, também fosse possível melhorar a velocidade de transmissão, além de possuir uma característica interessante, a capacidade de transmitir em lances de até 55 metros, em velocidade de 10Gbps, um marco na área.

## Slide 7: Tipos de Rede
Rede Man

## Slide 8: Equipamentos de rede Ativos/passivos
Equipamento ativo:
São todos os equipamentos geradores, recetores de códigos ou conversor de sinais elétricos ou óticos.
- Firewall (no caso de se tratar de uma firewall física)
- Routers
- Hubs
- Bridges
Servidores Equipamento passivo:
São dispositivos que não interferem com os dados ou sinais que passam por ele que permitem a interligação do equipamento ativo.
- Ups
- Bastidores
- Calhas
- Réguas de alimentação de bastidores
- Patch panel’s
- Access points